## Slide 1
DesignSpark PCB データを使ったJLC PCBへの基板発注方法

## Slide 2
とりあえず、外形サイズなどの情報を得るためにDXFファイルの保存
指定した単位系でビア以外のドリル穴を含めたデータを保存する。

## Slide 3
25 x 27の外形サイズ

## Slide 4
ガーバーデータを出力します
最初にガーバーの設定をします

## Slide 5
Auto Gen Plots...のGerberを選択
チェックを入れてOKする

## Slide 6
OptionでGerberを選択します

## Slide 7
Plotting Areaで、単位をmmにして、基板の外形サイズを入力します。
少し大きめの値で大丈夫です。
FormatのDecimalは5にしましょう。桁はmmにして3でいいでしょう。
RS-274-Xをクリックした後、OKを押します。

## Slide 8
OptionでNC Drill...を選択します

## Slide 9
Drill Tableで単位をmmにして外形サイズを入力します。
少し大きめの値で大丈夫です。
UnitsのDecimalは5、桁はmmにして3でいいでしょう。

## Slide 10
OKで閉じます。

## Slide 11
PlotsのSettings for plotは、NC Drill Data -[Through Hole]以外はすべて「Gerber」を選択する。

## Slide 12
NC Drill Dataは、「Excellon」を選択する。

## Slide 13
Add Plotで、Documentationの作成します。
Add Plot...を押す
Gerberを選ぶ

## Slide 14
「Plot 1」が生成されるのでPlot NameをDocumentationにする。
特にDocumentationという名前でなくてもいいです。
基板のアウトラインを定義するデータファイルとなります。

## Slide 15
アウトラインの設定
DocumentationのLayersタブの[Board Outline]と[Documentation]をYにします。
(実は、どのレイヤでもいいのですが、Documentationに作ります)

## Slide 16
アウトラインの設定
SettingsタブのUnplated Board Outlinesのチェックを入れます。

## Slide 17
NC Drill Data-[Through Hole]のSettingsタブの
Plated Board Outlines と Unplated Board Outlinesのチェックを外します。
このチェックを入れておくと基板の外形情報がDrill Dataの中に入り、
ソフトによってはNC DrillではなくNC Routeと認識されてしまうためです。

## Slide 18
Runを押と、チェックを入れたレイヤ別のガーバーファイルが生成されます。

## Slide 19
12個のファイルが作成されます。
JLC PCBに 注文するためには、ファイルの拡張子を変更する必要があります。

## Slide 20
ファイル名の変更
DesignSpark PCBで出力した状態での拡張子は.gbr と .drl の2種類ですが、
JLC PCBへ発注する際はファイル名と拡張子を変更します。
以下のように変更してください。
〇〇〇〇 - Bottom Copper.gbr → 〇〇〇〇.GBL
〇〇〇〇 - Bottom Silkscreen.gbr →〇〇〇〇.GBO
〇〇〇〇 - Bottom Solder Mask.gbr →〇〇〇〇.GBS
〇〇〇〇 - Documentation.gbr →〇〇〇〇.GML
〇〇〇〇 - Drill Data - Through Hole.drl →〇〇〇〇.TXT
〇〇〇〇 - Top Copper.gbr →〇〇〇〇.GTL
〇〇〇〇 - Top Silkscreen.gbr →〇〇〇〇.GTO
〇〇〇〇 - Top Solder Mask.gbr →〇〇〇〇.GTS
ドリルデータは .gbr ではなく、
.drlを .TXTに変換します。
間違わないように！
→ RobotDCDC.GBL
→ RobotDCDC.GBO
→ RobotDCDC.GBS
→ RobotDCDC.GML
→ RobotDCDC.TXT
→ RobotDCDC.GTL
→ RobotDCDC.GTS
→ RobotDCDC.GTO
→ 未使用
→ 未使用

## Slide 21
作成した 〇〇〇〇.G〇〇ファイルをzip圧縮します。
これで、JLC PCBに提出するファイルの作成は、終了です。

## Slide 22
JLC PCBにアクセスして、基板を発注します。
https://jlcpcb.com/jp
「製品」→「FR-4基板」をクリックします。

## Slide 23
「お見積もり」をクリックします。

## Slide 24
ガーバーファイルを追加をクリックして、先ほどのzipファイルをアップロードします。
そして、ガーバーファイルがちゃんとできているかを確認します。

## Slide 25
ガーバーファイルがアップロードされました。「ガーバービューア」を押して、
ガーバーデータを確認します。

## Slide 26
ガーバーファイルがレイヤーごとに重なって表示されます。
アイマークを閉じると、そのレイヤーは隠れます。
ドリルは.TXT ではなくて、drl になっているようです。

## Slide 27
基板厚 1.6mm
1種類なので 1
発注する基板の仕様を入力します。
基板材質 FR4
レイヤー 2層
基板サイズ 25x27 mm
製造枚数 10枚
基板表面仕上げ HASL(半田レベラー処理) ENIG(金めっき処理)
デバリング/エッジの丸め はい
産業用/民生用電子機器
面付けなし
基板色 紫
シルクは、自動で決まります
素材はFR4

## Slide 28
ビアはレジストカバー
銅箔の厚さ 1oz(35um)
発注する基板の仕様を入力します。
最小穴径(0.3mm)
基本、デフォルトで OK

## Slide 29
右側に価格が自動計算されている。
仕様が確定したら、カートに追加をクリックする

## Slide 30
保存が完了したら、カートが 1 になります。カートをクリックします。

## Slide 31
安全な決済をクリックする
基板のチェックをして、

## Slide 32
住所を入れる
「次へ」をクリックする

## Slide 33
配送業者を選択する。安いので、OCS Expressを選んでみました。
「次へ」をクリックする

## Slide 34
お支払い手続きは、PayPalユーザなので、Paypalを選びました。
支払いが完了したら、「支払い成功」とでます。

## Slide 35
支払いが完了したら、「支払い成功」とでます。
「注文ステータスの表示」を押すと、発注履歴がでてきます。